## Slide 1: Bangunan Lepas Pantai
Dr.Eng. Gerry Liston Putra, S.T., M.T.
Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Lecture #1: Wave & Tides

## Slide 2: Wave
Gelombang (wave) adalah:
Ekspresi dari Gerakan atau progress energi melalui sebuah medium
Sebuah gangguan yang merambat melalui ruang dan waktu dan biasanya diiringi dengan transfer energi

## Slide 3: Wave
Miniatur Wave Tank (https://www.youtube.com/watch?v=-m_VDE-BSgc)

## Slide 4: Wave Parameter
Crest = Puncak gelombang
Trough = Lembah gelombang
Wavelength = Jarak dari satu puncak gelombang ke puncak berikutnya (m)
Wave height = Tinggi gelombang dari lembah ke puncak
Wave stepness = Rasio waveheight dan wavelength
Amplitudo = Jarak dari titik pusat gelombang ke titik lembah
Wave period = Waktu yang dibutuhkan 1 gelombang melewati titik tertentu.

## Slide 5: Type of Wave Motion
Gelombang progresif berosilasi secara seragam dan bergerak tanpa putus.
Partikel bergerak maju mundur searah gerak gelombang (sound waves, pressure wave) Source: https://www.youtube.com/watch?v=Bcqp6t4ybxU
Partikel bergerak maju mundur tegak lurus terhadap gerak gelombang Source: https://www.youtube.com/watch?v=VE520z_ugcU
Partikel bergerak dalam bentuk “orbit” dengan Gerakan bolak balik dan side-to-side. (surface gravity waves) Source: https://www.youtube.com/watch?v=qogWcsW1eMg

## Slide 6: Type of Wave Motion
Terbentuk circular path dari partikel akibat osilasi dari gelombang

## Slide 7: Description of Wave Parameter
L = Panjang Gelombang
T = Periode gelombang
f = frekuensi (2 π / T)
C = Kecepatan gelombang
H = Tinggi gelombang
a = Apmlitudo gelombang (H/2)
η = elevasi air permukaan (sesaat)
d = Kedalaman air local
u dan w = Komponen horizontal dan vertical dari kecepatan partikel pada kondisi sesaat
ζ dan ε = Koordinat horizontal dan vertical dari partikel pada kondisi sesaat

## Slide 8: Ocean Waves: Regular VS Irregular
Regular waves: memiliki satu frekuensi (wavelength) dan amplitudo (height)
Irregular waves: memiliki variasi frekuensi (wavelength) dan amplitudo (height)

## Slide 9: Ocean Waves Classification

## Slide 10: Description of Wave Types
Capillary waves: (Panjang gelombang < 1 cm) terjadi akibat adanya tegang permukaan
Surface Gravity waves: Terjadi diantara permukaan laut dan udara akibat gravitasi
Infragravity waves: Gelombang gravitasi permukaan (frekuensi lebih rendah dari gelombang angin)
Coriolis waves: Gaya inersia yang bekerja pada benda yang bergerak relative terhadap kerangka acuan yang berputar

## Slide 11: Wind Wave Generation
Gelombang yang paling IMPORTANT dan nyata yang menyebabkan gelombang dilaut adalah Gelombang Angin.
Gelombang angin dihasilkan akibat aksi dari angin dipermukaan air.

## Slide 12: Wind Wave Generation
Ketika kecepatan angin (W) dan atau periode angin (t) meningkat, ketinggian rata-rata dan periode gelombang yang dihasilkan angin juga akan meningkat

## Slide 13: Wind Wave Generation
Angin berhembus sejauh jarak seret angin (Fetch) dengan Kecepatan yang semakin besar dan durasi tertentu yang menyebabkan terjadinya Pembangkitan penuh tinggi gelombang yang di sebut dengan Fully developed sea.

## Slide 14: Waves: Time Domain Analysis
Menganalisis data selama periode waktu tertentu

## Slide 15: Waves: Time Domain Analysis
Contoh 1: Kumpulan gelombang dengan jumlah 51 dan periodenya diberikan dalam table ini
Hitung:
Average wave height
Root mean square wave height
Sugnificant wave height
One-tenth wave height
Maximum wave height

## Slide 16: Waves: Time Domain Analysis
Contoh 2: Gunakan table tadi untuk menghitung karakteritik wave height
Hitung:
Average wave height
Significant wave height
One-tenth wave height

## Slide 17: Bangunan Lepas Pantai
Dr.Eng. Gerry Liston Putra, S.T., M.T.
Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Lecture #3: Linear Wave Theory

## Slide 18: Description
Di Aplikasikan untuk kondisi dimana tinggi gelombang relative kecil dibandingkan dengan panjang gelombang dan kedalaman air.
Disebut juga sebagai First Order Wave Theory, karena dibuat asumsi sederhana dari derivasinya?

## Slide 19: Description
L = Panjang Gelombang
T = Periode gelombang
f = frekuensi (2 π / T)
C = Kecepatan gelombang
H = Tinggi gelombang
a = Apmlitudo gelombang (H/2)
η = elevasi air permukaan (sesaat)
d = Kedalaman air local
u dan w = Komponen horizontal dan vertical dari kecepatan partikel pada kondisi sesaat
ζ dan ε = Koordinat horizontal dan vertical dari partikel pada kondisi sesaat

## Slide 20: Basic Assumption
Air bersifat homogen dan incompressible, Panjang gelombang lebih dari 3 m dan efek kapiler dapat diabaikan.
Aliran air tidak berputar (tidak ada tegangan geser dimanapun)
Tidak ada transfer energi dibagian bed.
Tidak ada pengaruh perbedaan tekanan (dianggap konstan)
Amplitudo kecil dibandingkan dengan Panjang gelombang dan kedalaman air

## Slide 21: Calculation (summary)
Wavelength
T = waktu (s)
d = kedalaman (m)
Lo = Panjang gelombang deep water (m)
Amplitude
Wave Celerity

## Slide 22: Wave classification
Contoh 1:
Sebuah gelombang dengan periode 10 detik bergerak kearah pantai dari kedalaman 200 m hingga 1 m. Hitung kecepatan gelombang dan panjangnya di kedalaman 200 m, 3 m, & 1 m.
 | 200 m | 3 m | 1 m
L |  |  | 
d/L |  |  | 
C |  |  | 

## Slide 23: Wave classification
Contoh 2:
Sebuah Wave Tank memiliki Panjang 193 m, lebar 4.57 m dan kedalaman 6.1 m. Tangki diisi sampai kedalaman 5 m dengan air, dihasilkan gelombang dengan tinggi 1 m dan periode 4 detik. Hitunglah:
kecepatan dan Panjang gelombangnya.
Kecepatan dan Panjang gelombang deep water.
 | 5 m
L | 
C | 
 | 5 m
Lo | 
Co | 

## Slide 24: Wave kinematic
Maximum horizontal & vertical velocities
H = Tinggi gelombang (m)
Acceleration horizontal & vertical velocities

## Slide 25: Wave kinematic
Contoh 3: Sebuah gelombang merambat dengan periode 8 detik, dengan kedalaman 15 m dan tinggi gelombang 5.5 m.
Hitunglah:
Kecepatan horizontal dan vertical pada z -5 m (elevasi) dibawah permukaan air laut
Percepatan horizontal dan vertical pada z -5 m (elevasi) dibawah permukaan air laut
(sudut = 60’)

## Slide 26: Calculation
Wave classification

## Slide 27: Contoh soal
Gelombang 10 detik dengan amplitude 1 meter dimana kedalaman 100 meter mendekati pantai.
Hitung:
Panjang gelombang dengan kedalaman 5m, 20m, 50m, 100m
Amplitudo masing-masing
Kecepatan Maks. horizontal dan vertical pada kondisi air tenang
Klasifikasikan gelombang yang terjadi

## Slide 28: Bangunan Lepas Pantai
Dr.Eng. Gerry Liston Putra, S.T., M.T.
Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Lecture #6: Offshore Oil and Gas Platform - Fixed

## Slide 29: Offshore Structure
Jacket leg platform
Jack up platform
Semi submersible platform
Mooring buoy
Barges
Ships
Pipelines
Floating production and offloading (fpso)

## Slide 30: Faktor Beban Lingkungan
Kedalaman perairan(water depth)
Angin(wind)
Gelombang(wave)
Pasang surut(tide)
Arus(current)
Kondisi dasar laut(seabed)
Penggerusan(scouring)
Tektonik (earthquake)
Kedalaman Perairan Indonesia
Laut jawa 10-60 meter
Laut natuna 100 meter
Selat makassar 1000-2000 meter
Muara mahakam 10-60 meter
Bangunan offshore oil platform banyak terdapat di utara jawa, muara mahakam dan natuna

## Slide 31: Jenis Bangunan-System
Bangunan Terpancang
  Fixed Jacket Leg
  Jack up Structure
Bangunan Terikat
  TLP
  Mooring Bouy
Bangunan Terapung
  Kapal
  Semi Submersible

## Slide 32: Fixed Jacket Leg Offshore
Struktur terdiri:
Wellhead
Production
Living Quarter
Flare
Junction (Jembatan hubung)

## Slide 33: Fixed Jacket Leg Offshore (Component)

## Slide 34: Fixed Jacket Leg Offshore (Component)
Wellhead

## Slide 35: Jack Up Rig
Untuk eksplorasi, dilengkapi drilling rig(menara bor)
Bisa dipindahkan
Berdiri didasar laut dengan 3 atau 4 kaki yang bisa didongkrak naik turun
Kedalaman sampai 150 meter
Disebut juga self elevating unit

## Slide 36: Bangunan Lepas Pantai
Dr.Eng. Gerry Liston Putra, S.T., M.T.
Departemen Teknik Mesin
Fakultas Teknik Universitas Indonesia
Lecture #12: Offshore Oil and Gas Platform (2)

## Slide 37: Tension Leg Platform
Tethered to the sea floor
Heave, roll, and pitch motion are eliminated

## Slide 38: Single Point Mooring
As mooring terminal
Distribute oil from field into tanker
Type of SPM
Turret Mooring
Catenary Anchor Leg Mooring
Single Point Mooring Tower
Single Anchor Leg Mooring
Vertical Anchor Leg Mooring

## Slide 39: Floating Production System
For small reservoir
Converted semisubmersible
610 to 3048 m depth
no oil storage capabilities

## Slide 40: Spar Platform
The newest Deep Water Offshore Structure
> 915 m
Small heave response
Support production and processing equipment
No capacity to store the produced oil

## Slide 41: Floating Production Storage and Offloading Unit
FPSO oil and gas similar to very large crude oil tanker
Production equipment is placed about 3 m above main deck
The produced oil is stored in oil tank (center of the vessel)

## Slide 42: Mooring concepts
FPSOs are spread moored
Moored using internal or external turret